## Slide 1
本次课的要点
1 时序逻辑电路基本知识（掌握）
2 同步时序逻辑电路的分析（学会）
3 同步时序逻辑电路的设计 （下次课）

## Slide 2
数字逻辑电路
组合逻辑电路 —— 组合电路
时序逻辑电路 —— 时序电路
§1 时序逻辑电路概述
2
1、组合电路：
电路的输出
只与电路的输入有关，
与电路的前一时刻的状态无关
2、时序电路：
电路在某一给定时刻的输出
取决于该时刻电路的输入
还取决于前一时刻电路的状态
由触发器保存
时序电路：
组合电路
+
触发器
电路的状态与时间顺序有关

## Slide 3
组合逻辑电路结构如下图所示。
x1, x2， …，xn为某一时刻的输入；
Z1，Z2，…，Zm为该时刻的输出。
输出函数集：
Zi=fi(x1，x2，…，xn)， i=1, 2, …，m
输出Zi仅是输入xi的函数，即只与当前的输入有关。

## Slide 4
时序逻辑电路的结构如下图所示
它由组合逻辑和存储器件两部分构成。
x1，x2，…，xn为时序电路的外部输入；
Z1，Z2，…，Zm为时序电路的外部输出；
y1，y2，…，yr为时序电路的内部输入(或称状态)；
Y1，Y2，…，Yp为时序电路的内部输出(或称激励)。

## Slide 5
时序电路的组合逻辑部分用来产生电路的输出和激励，
存储器件部分是用其不同的状态(y1,y2，…，yr)来“记忆”电路过去的输入情况。
上图所示的时序电路逻辑功能的函数一般表达式为
Zi=gi(x1,x2，…，xn；y1,y2，…,yr) i=1,2,…,m (5-1) Yj=fj(x1,x2，…，xn；y1,y2，…,yr) j=1,2,…,p (5-2)
式(5-1)称为输出函数
式(5-2)称为激励函数
这两个函数都与变量x，y有关，也即电路的输出不仅与电路的输入有关，而且与电路的状态有关。

## Slide 6: 时序电路一般结构
组合电路
触发器
电路
X
1
X
i
Z
1
Z
j
Q
1
Q
m
D
1
D
m
…
…
…
…
输入
信号
信号
输出
触发器
触发器
输入信号
输出信号
CP
图6.1.1 时序逻辑电路框图

## Slide 7: 时序电路分类
按有无统一时钟脉冲分
同步— 有统一CP，状态变更与CP同步。
异步— 无统一CP，状态变更不同步，逐级进行。
按输出信号特点分
Mealy型—输出不仅与存贮状态有关,还与外部输入有关。
Moore型—输出仅与存贮状态有关。
按通用性功能分
典型时序 — 移存器、计数器、序列信号发生/检测器
一般时序— 任意时序逻辑命题

## Slide 8: 时序电路的状态表和状态图
状态表
反映时序电路的输出Z、次态yn＋1、输入x和现
态yn之间的逻辑关系和状态转换规律的表格。
Q1Q0
0 0
0 1
1 0
1 1
11/1
00/0
01/0
10/0
01/0
10/0
11/0
00/1
0 1
X
现态
输入
次态/输出

## Slide 9: 状态图
表示时序电路的状态、状态转换条件、方向、及
状态转换规律。
Mealy型
Moore型
y n
y n＋1
X/Z
（输出与状态、
输入有关）
（输出仅与状态有关）
y n/Z
y n＋1 /Z
X
实际时序电路中,若有n个触发器(记忆单元),一般有N个状态,2n-1≤N≤2n。

## Slide 10: Mealy型电路
如果同步时序电路的输出是输入和现态的函数，即Zi=fi(x1,x2，…，xn；y1，y2，…,yr), i=1, 2, …，m，则称该电路为Mealy型电路。
Mealy型同步时序电路状态表的格式如表所示。
表格的上方从左到右列出输入x1，x2，…，xn的全部组合，表格左边从上到下列出电路的全部状态y，表格的中间列出对应不同输入组合的现态下的次态yn+1和输出Z。这个表的读法是，处于状态y的时序电路，当输入x时，输出为Z，在时钟脉冲作用下，电路进入次态yn+1 .
现态 | 输入 |  | 
 | … | X | …
… Y … |  | … … | 
/Z

## Slide 11
例题：其同步时序电路有一个输入x，一个输出Z，4个状态A， B， C， D，该时序电路的状态表如下所示 ：
y | x | 
 | 0 | 1
A | D/0 | C/1
B | B/1 | A/0
C | B/1 | D/0
D | A/0 | B/1
从该状态表可看出，若电路的初态为A，当输入x=1时，输出Z=1，在时钟脉冲作用下，电路进入次态C。
假定电路的输入序列为x： 10100110那么，与每个输入信号对应的输出响应和状态转移情况为：
时钟： 1 2 3 4 5 6 7 8
x： 1 0 1 0 0 1 1 0
y： A C B A D A C D
y(n+1): C B A D A C D A
Z： 1 1 0 0 0 1 0 0

## Slide 12
需要指出的是：
(1) 如果同步时序电路的初始状态不同，那么尽管输入序列相同，但输出响应序列和状态转移序列将不同。(2) 电路的现态和次态是相对某一时刻而言，该时刻的次态就是下一个时刻的现态。

## Slide 13
y | x | 
 | 0 | 1
A | D/0 | C/1
B | B/1 | A/0
C | B/1 | D/0
D | A/0 | B/1
某电路的状态表
某电路的状态图
Mealy型电路状态图示例

## Slide 14: Moore型电路
如果同步时序电路的输出仅是现态的函数，即：Z=fi(y1，y2，…，yr)，i=1, 2，…，m， 则称该电路为Moore型电路。也就是说该时序电路可能没有输入，或输入与输出没有直接关系。
Moore型电路的状态表格式如下表所示。
因为Moore型电路的输出Z仅与电路的状态y有关，所以将输出单独作为一列，其值完全由现态确定。次态与Mealy型一样，由现态和输入共同确定。该表读法是，当电路处于状态y时，输出为Z。若输入x，在时钟脉冲作用下，电路进入次态yn+1。
现态 | 输入 |  |  | 输出
 | … | X | … | 
… |  | … |  | …
Y |  |  |  | Z
… |  | … |  | …

## Slide 15: Moore型时序电路的状态表 示例
y | x |  | z
 | 0 | 1 | 
A | C | B | 0
B | B | C | 1
C | B | A | 0
当电路处于A状态时，其输出为0。若x=1，在时钟脉冲作用下，电路进入状态B，新的输出为1。
假定电路的初始状态为B，那么电路的状态转换序列和输出响应序列为 :
时钟： 1 2 3 4 5 6 7 8
x： 1 1 0 0 1 0 0 1
y： B C A C B C B B
y(n+1): C A C B C B B C
Z： 1 0 0 0 1 0 1 1

## Slide 16
y | x |  | z
 | 0 | 1 | 
A | C | B | 0
B | B | C | 1
C | B | A | 0
Moore型时序电路的状态图示例
Moore型电路的状态图与Mealy型电路状态图的区别仅在于Moore型电路的输出标注在状态图内 ，而Mealy型电路的输入和输出标在线上。

## Slide 17
2 同步时序逻辑电路分析
2.1 分析的方法和步骤
常用方法有表格法和代数法。
一、表格分析法的一般步骤
1．写出输出函数和激励函数表达式。

2．借助触发器功能表列出电路次态真值表。
3．作出状态表和状态图（必要时画出时间图） 。

4．归纳出电路的逻辑功能。

## Slide 18
二、 代数分析法的一般步骤
由分析步骤可知，两种方法仅第二步有所不同，分析中可视具体问题灵活选用。
1．写出输出函数表达式和激励函数表达式。

2．把激励函数表达式代入触发器的次态方程，导出电路 的次态方程组。
3．作出状态表和状态图（必要画出时间图）。

4．归纳出电路的逻辑功能。

## Slide 19
分析举例
例 用表格法分析下图所示同步时序逻辑电路。
解 该电路的输出即状态变量，因此，该电路属于Moore型电路的特例。
1.写出输出函数和激励函数表达式

J1=K1=1 ；J2=K2=x⊕y1n

## Slide 20
2．列出电路次态真值表
J K
Q(n+1)
0 0
0 1
1 0
1 1
Q
0
1
Q

## Slide 21
3．作出状态表和状态图
现态y2 y1
次态y2(n+1)y1(n+1）
X=0
X=1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 1
1 0
1 1
0 0
1 1
0 0
0 1
1 0
状态表

## Slide 22
4．描述电路的逻辑功能。
由状态图可知，该电路是一个2 位二进制数可逆计数器。
当输入x=0 时，可逆计数器进行加1计数，其计数序列为

00 01 10 11
当输入x=1时，可逆计数器进行减1计数，其计数序列为
00 01 10 11

## Slide 23
例 试用代数法分析下图所示同步时序逻辑电路的逻辑
功能。
解 该电路由一个J-K
触发器和四个逻辑门构成，
电路有两个输入端x1和x2，
一个输出端Z。输出Z与输
入和状态均有直接联系，
属于Mealy型电路。
1．写出输出函数和激励函数表达式

## Slide 24
2．把激励函数表达式代入触发器的次态方程，得到电路的次态方程组
该电路的存储电路只有一个触发器，因此，电路只有一个次态方程。
根据J-K触发器的次态方程和电路的激励函数表达式，可导出电路的次态方程如下：

## Slide 25
3．根据次态方程和输出函数表达式作出状态表和状态图
根据次态方程和输出函数表达式，可以作出该电路的状态表和状态图如下。
0
1

## Slide 26
4． 画出时间图，并说明电路的逻辑功能
时钟节拍：1 2 3 4 5 6 7 8
输入x1： 0 0 1 1 0 1 1 0
输入x2： 0 1 0 1 1 1 0 0
状态yn+1： 0 0 0 0 1 1 1 1
输出Z ： 0 1 1 0 0 1 0 1
0
1
设电路初态为“0”，输入x1为00110110，输入x2为01011100，根据状态图可作出电路的输出和状态响应序列如下:

## Slide 27
根据状态响应序列可作出时间图如下：
分析时间图可知，该电路实现了串行加法器的功能。其中x1为被加数，x2为加数，它们按照先低位后高位的顺序串行地输入。每位相加产生的进位由触发器保存下来参加下一位相加，输出Z从低位到高位串行地输出“和”数。
时钟节拍：1 2 3 4 5 6 7 8
输入x1： 0 0 1 1 0 1 1 0
输入x2： 0 1 0 1 1 1 0 0
状态 yn+1： 0 0 0 0 1 1 1 1
输出Z ： 0 1 1 0 0 1 0 1

## Slide 28
例 试用代数法分析图示的时序逻辑电路。
解：该电路为同步时序逻辑电路
（1.1）写出输出函数表达式：
1J
1K
C1
1J
1K
C1
1
Q
0
Q
CP
X
Z
=1
=1
=1
&
FF
1
FF
0
1
1
（1.2）写出激励函数表达式：

## Slide 29: （2）写出JK触发器的次态方程，然后将各激励函数表达式代入JK触发器的次态方程得各触发器的次态方程：
（3）作状态转换表及状态图
①当X=0时：触发器的次态方程简化为：
输出函数表达式简化为：
由此作出状态表及状态图。

## Slide 30: ①当X=1时：触发器的次态方程简化为：
输出函数表达式简化为：
由此作出状态表及状态图。
将X=0与X=1的状态图合并
起来得完整的状态图。

## Slide 31: 根据状态表或状态图， 可画出在CP脉冲作用下电路的时序图。
画时序波形图。

## Slide 32
（4）逻辑功能分析：
当X=1时，按照减1规律
从10→01→00→10循环变化，
并每当转换为00状态（最小数）时，
输出Z=1。
该电路一共有3个状态00、01、10。
当X=0时，按照加1规律
从00→01→10→00循环变化，
并每当转换为10状态（最大数）时，
输出Z=1。
所以该电路是一个可控的3进制计数器。

## Slide 33
分析如下时序电路图
解： Moore的同步时序逻辑电路。
（1）写出输出函数表达式和各级触发器的激励函数表达式
输出：
由当前的状态决定

## Slide 34
（2）各级触发器的次态方程
（1）写出各级触发器的激励函数表达式
1、边沿触发全部一致可以不写；
2、写Qn次态方程时，别的状态作为系数对待
（3）状态转移表，状态转移图，时序图（波形图）

## Slide 35
例分析如下时序电路图

## Slide 36
解 该电路为同步时序电路。
电路的激励函数表达式为
次态方程为
由此得出状态表和状态图。

## Slide 37
状态表
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

## Slide 38
状态图
由状态迁移图可看出该电路为六进制计数器（模6计数器），且无自启动能力。

## Slide 39
其波形下图所示。
波形图

## Slide 40
例 分析如下时序电路图。
&

## Slide 41
解 该电路为同步时序电路。
输出
从电路图得到每一级的激励函数表达式如下：
其次态方程为

## Slide 42
根据方程可得出状态表，再由表得状态图
状态表
 | C
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1

## Slide 43
状态迁移图

## Slide 44
该电路的波形图如图 6 - 6 所示。
图 6.2.6 例 6.2.3 波形图